## Slide 1: O Maestro
Ana Correia, 31831
Diogo Cardoso, 32466
Projecto e Seminário
Setembro 2011
Orientação por:
Artur Ferreira
Pedro Sampaio

## Slide 2: Motivação
Antes
Professor de música
DÓ
RÉ
MI
Notas tocadas
Aluno de música

## Slide 3: Objectivo
Aluno de música
O Maestro
Depois
DÓ
RÉ
MI
Notas tocadas

## Slide 4: Objectivos (cont.)
Detecção de notas e respectivas durações
Representação das notas numa pauta musical
Execução em várias arquitecturas
Resposta em tempo útil

## Slide 5: Instrumento de Teste
Largura de banda entre 27 Hz e 4186 Hz.
  88 notas musicais.
Diferenças entre frequências adjacentes pouco acentuadas.

## Slide 6: Detecção de Frequências – Fast Fourier Transform (FFT)
Calcula a transformada discreta de Fourier (DFT).
Realiza uma decimação da DFT
Detecta múltiplas frequências.
Complexidade aritmética:
  (N log2 N) / 2 multiplicações complexas.
  N log2 N somas complexas

## Slide 7: Detecção de Frequências - Algoritmo de Goertzel
Calcula um coeficiente de uma DFT.
Detecta uma frequência.
Complexidade aritmética:
  2(N+2) multiplicações reais.
  4(N+1) somas reais.

## Slide 8: Detecção de Frequências - FFT vs Goertzel
FFT detecta múltiplas frequências em simultâneo, o Goertzel apenas uma
FFT necessita de mais recursos computacionais do que o Goertzel
Seja N = 200
  FFT, 920 somas e multiplicações reais
  Goertzel, 404 multiplicações reais e 804 somas reais

## Slide 9: Algoritmo de Goertzel - Funcionamento
Detecta as frequências através da amostragem do espectro do sinal
Calcula a contribuição da frequência no sinal
Fórmula:
  Y[n] = coeff * Q1 – Q2 + x[n]
  Q2 = Q1
  Q1 = Q0

## Slide 10: Algoritmo de Goertzel – Características
Necessita de pouca memória
Baixa complexidade aritmética
Possibilidade de execução de vários filtros em simultâneo

## Slide 11: Algoritmo de Goertzel – Parametrização
Coeficiente:
Constante K

## Slide 12: Algoritmo de Goertzel – Decimação e Filtragem
Decimação:
  Resolver a resolução do algoritmo
  Gamas diferentes têm diferentes frequências de amostragem
Filtragem:
  Resolver a detecção de notas não presentes no sinal
  Gamas diferentes têm filtros diferentes
  Filtros FIR passa-banda
  Aplicada janela de Hamming

## Slide 13: Infra-estrutura Goertzel – Filtro de Goertzel
Block – frequências a detectar.
Samples – amostras adquiridas.
Filter – coeficientes dos filtros.
Result – frequências encontradas.

## Slide 14: Infra-estrutura Goertzel - Funcionamento
Notes: A infra-estrutura Goertzel foi a nossa resposta ao problema do processamento de sinal. Esta é responsável por controlar os filtros de Goertzel, os resultados que eles produzem e as amostras que lhe são passadas.
Na imagem estão representados 3 dos 4 elementos chave da infra-estrutura, o Samples Manager, os Filtros de Goertzel e o Result Controller.
O módulo samples manager, como o nome indica, é o buffer onde são colocadas todas as amostras adquiridas, esta além de as salvaguardar utiliza mecanismos de sincronização para dar as amostras aos filtros.
Os filtros de goertzel é onde é realizado todo o processo de processamento de sinal, estes são parametrizados com as frequências que devem identificar e com os coeficientes dos filtros FIR para realizar a filtragem para a sua gama. Na figura ilustra o funcionamento dos filtros onde o sinal à medida que chega é filtrado antes de ser passado ao algoritmo de goertzel.
Um facto importante destes filtros é o facto de estes correm em fios de execução diferentes aka thread, isto permite que o trabalho vá sendo efectuado por partes ao invés de ser todo iterativo, isto viabiliza a solução porque assim o módulo Samples Manager não precisa de guardar as amostras por tanto tempo como necessitaria de o fazer caso os filtros não fossem paralelizáveis.
O Results Controller é responsável por controlar os resultados dos filtros. Uma vez que os filtros correm concorrentemente é necessário haver certos cuidados de sincronização, nomeadamente a altura em que os resultados devem ser libertados para o utilizador.

## Slide 15: Infra-estrutura Goertzel - Características
Controla o funcionamento do algoritmo de Goertzel.
Gere as amostras adquiridas e a sua filtragem.
Responsável por gerir resultados.
Interface de utilização assíncrona.
Cálculo do tempo relativo de cada frequência.
Notes: Controla o funcionamento do algoritmo de Goertzel -> O algoritmo de Goertzel é apenas invocado quando existe evidencias que alguma das notas que este deve detectar está presente no sinal. Isto é realizado através da comparação da energia do sinal adquirido com a energia do sinal filtrado.
Gere as amostras adquiridas e a sua filtragem -> O módulo Samples Manager sabe em cada momento o estado das amostras que salvaguarda, em leitura, por ler ou lidas, fazem uma gestão à lá ring buffer das amostras.
A filtragem é realizada por todos os filtros Goertzel, essa filtragem serve sempre para filtra as frequências não pertencentes à gama que os filtros querem detectar.
Responsável por gerir resultados -> Os resultados são preservados utilizando uma estratégia de double buffering, permitindo assim que os filtros possam estar a produzir resultados enquanto a infra-estrutura apresenta os resultados previamente gerados.
Interface de utilização assíncrona -> Uma vez que a infra-estrutura foi desenvolvida recorrendo ao paradigma da programação concorrente faz sentido que os resultados sejam assincronos, assim o programa regista um callback que irá ser chamado pela infra-estrutura quando tiver resultados para apresentar.
Cálculo do tempo relativo de cada frequência -> Este módulo utiliza metadata produzida pela infra-estrutura para calcular o tempo relativo das frequências, nomeadamente o numero de blocos utilizado para produzir dados resultados. Uma vez que o numero de blocos possíveis de adquirir por segundo é finito e determinável é possivel calcular a duração relativa de uma nota.

## Slide 16: Infra-estrutura Goertzel – Portabilidade.
Infra-estrutura de aquisição de sinal.
Suporte de aritmética decimal (float/double).
Existir um sistema que permita criar múltiplos fios de execução.
Notes: Realizado no windows….
Os requisitos da infra estrutura Goertzel são:
- Tem de existir um sistema que permite criar múltiplos fios de execução.
- Suporte para float/double por software.
- Aquisição de sinal.

## Slide 17: Placa de Desenvolvimento (yaab2294)
Microcontrolador ARM7, LPC2294
  8 Mb RAM e ROM
  ADC.
  CPU com velocidade até 60 MHz
LCD gráfico com touch screen.
Ethernet ENC28J60.
Leitor SD Card.

## Slide 18: Infra-estrutura Goertzel - ARM – Requisitos do Sistema Operativo
Tempo de comutação das tarefas.
Baixa latência de interrupções.
Sincronização com interrupções activas.

## Slide 19: Micro Operating System
Notes: Esses sistemas deveriam ter um conjunto de características pré definidas de forma a que tenham o menor impacto possivel sobre a execução da infra-estrutura, essas foram:
- Context switch time – para um sistema multi-thread quanto mais rápido o ctx mais rápido é o tempo de resposta.
- Baixa latência de interrupções – quanto menor o tempo que se esta a atender uma interrupção melhor.
- Sincronização com interrupções activas – muito importante porque a infra-estrutura usa bastante sincronização.
Foram estudados os sistemas eCos, FreeRTOS e TNKernel. Todos inviabilizados por não cumprirem todos os pré-requisitos sendo então necessário

## Slide 20: Resultados experimentais – Algoritmo de Goertzel
Frequências (Hz) | Contribuição da energia da frequência para o sinal (%) | Percentagem Válida (>10%)
55 | 21.8 | Sim
110 | 22 | Sim
440 | 15.1 | Sim
880 | 15.6 | Sim
1760 | 15.9 | Sim
3520 | 16 | Sim
Notes: Explicar o teste
Explicar o threshold
Dizer que os resultados são iguais pa ambos

## Slide 21: Resultados experimentais – Infra-estrutura Goertzel
Frequências(Hz) | Contribuição da energia da frequência para o sinal (%) | Percentagem Válida (>10%)
55 | 50 | Sim
110 | 49 | Sim
440 | 67 | Sim
880 | 21 | Sim
1760 | 72 | Sim
3520 | 79 | Sim

## Slide 22: Resultados experimentais – testes temporais
Gama (Hz) | Tempo processamento (µs) PC i7 2.4 GHz | Tempo processamento (µs) ARM7 60 MHz | Frequência utilizada (Hz)
27,5 - 61,7354 | 795 | 399620 | 55
65,4064 - 146,832 | 670 | 399400 | 103.826
155,563 - 349,228 | 655 | 398870 | 329.628
369,994 - 830,609 | 193,5 | 389943 | 587.33
880 - 1975,53 | 148,2 | 89480 | 1567.98
2093 - 4186,01 | 127,9 | 58170 | 4186.01
Notes: Explicar o teste

## Slide 23: Resumo de Sistema(1)

## Slide 24: Resumo de Sistema (2)
Frequência de amostragem – 8800 Hz
Ordem dos filtros utilizada – 31 coeficientes.
Memória utilizada:
 | Data (byte) | BSS(byte) | Text (byte) | Total(byte)
mos | 0 | 49612 | 26604 | 76216
Infra-estruturas | 44 | 584816 | 23464 | 608324
Total | 44 | 634428 | 50068 | 684540

## Slide 25: Outras soluções
Aplicações de afinação
  Utilizam frequências de referência
  Presentes em várias arquitecturas
Note Detector
  Detecta uma elevada gama de frequências
  Comprometida com o SO Windows

## Slide 26: Conclusões
Aplicação para detecção de notas musicais
  Algoritmo de Goertzel
  Decimação e filtragem FIR passa-banda
  Cálculo da duração temporal da nota
Aplicação para projecto de filtros
  Parâmetros do algoritmo de Goertzel
  Filtros passa-banda
Portabilidade e realização em diferentes arquitecturas
  No PC, sobre o SO Windows
  Em ARM7, com SO dedicado desenvolvido
Código em C++ para eficiência e portabilidade

## Slide 27: Trabalho Futuro
Completar aplicação gráfica.
Configuração das gamas a detectar.
Portar o projecto para a arquitectura AVR32 e plataforma Android.
Gravação de pautas em formato MIDI.

## Slide 28: Agenda
Motivação.
Objectivos.
Detecção de Frequências.
Algoritmo de Goertzel.
Infra-estrutura Goertzel.
Micro Operating System.
Resultados Experimentais.
Resumo de Sistema.
Conclusões.